## Slide 1
인터페이스 구조
JSON
UnitySW
Send Commands, Reply Commands(ACK, NACK)
Reply Commands(ACK, NACK), User Commands
OHTSim
Load Init Data
Visualize Map
DB
Init DB,
Save Simulation Results
Update Simulation Data
Visualize
Simulation Results
UnitySW 실행 시 JSON 파일을 선택하여 공간 맵 가시화(초기화) 진행

## Slide 2
설비ID | 노드ID | 공정유형 | 설비위치 |  | 작업시간 | 남은시간 | 설비상태
 |  |  | X | Y |  |  | 
F1 | 331 | A | 13 | 19 | 10 | 10 | WAIT
F2 | 332 | A | 13 | 20 | 10 | 10 | DONE
F3 | 333 | A | 13 | 21 | 10 | 10 | BUSY
F4 | 334 | A | 13 | 22 | 10 | 10 | BUSY
F5 | 335 | B | 15 | 63 | 20 | 20 | WAIT
비클ID | 현재위치 |  | 목적위치 |  | 현재속도 | 상태
 | X | Y | X | Y |  | 
VEHICLE0000000000001 | 13 | 18 | 21 | 22 | 0 | Idle
VEHICLE0000000000002 | 3 | 22 | 3 | 22 | 0 | Broken
VEHICLE0000000000003 | 8 | 59 | 8 | 59 | 0 | Repair
VEHICLE0000000000004 | 15 | 20 | 16 | 100 | 5 | Busy(F,T,G)
JSON 데이터 1
1. 설비
2. 비클
3. 노드
노드ID | 노드위치 |  | 노드유형
 | X | Y | 
1 | 3 | 4 | Normal
2 | 3 | 8 | Branch
3 | 3 | 19 | Normal
4 | 4 | 20 | Normal
5 | 5 | 24 | Confluence
6 | 3 | 22 | Normal

## Slide 3
4. 레일
레일ID | 시작노드 | 종료노드 | 가중치 | 속도 | 레일 유형
1 | 1 | 2 | 10 | 3 | X
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | L
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | R
4 | 3 | 19 | 5 | 2 | X
5 | 4 | 5 | 8 | 3 | X
JSON 데이터 2
5. JobList
No. | JobID. | 중요도
1 | X1 | 1
2 | X2 | 1
3 | X3 | 1
4 | Y1 | 2
5 | Y2 | 2
6 | Y3 | 2
7 | X4 | 1
6. JobSequence
중요도 | 공정 진행순서 |  |  |  | 
1 | A | B | C | D | E
2 | A | D | E |  | 

## Slide 4
Ex) 공간 맵 가시화
활성화
비활성화
Load Vehicle
Load Facility
Load Node
Load Rail
Load JobList
-제품: - EA
Load JobList
X제품: 50 EA
Y제품: 50 EA
Load JobSeq.

## Slide 5
인터페이스 구조
JSON
UnitySW
Send Commands, Reply Commands(ACK, NACK)
Reply Commands(ACK, NACK), User Commands
OHTSim
Load Init Data
Visualize Map
DB
Init DB,
Save Simulation Results
Update Simulation Data
Visualize
Simulation Results
UnitySW
Reply Commands(ACK, NACK), User Commands
OHTSim
DB
OHTSim으로부터 2가지 명령, ACK, NACK수신
설비생산(Process Start) 명령
비클 움직임(Command Start) 명령
User Commands에 대한 ACK, NACK
OHTSim으로 1가지 명령, ACK, NACK 송신
UnitySW 재생, 정지 등
수신한 2가지 명령에 대한 ACK, NACK
Send Commands, Reply Commands(ACK, NACK)
Update Simulation Data
Visualize
Simulation Results
주기적으로
DB내의 Results 가시화 진행
주기적으로 UnitySW 변동 데이터
DB에 업데이트
Notes: 단어별 메시지 구조

## Slide 6
※ UnitySW는 OHTSim과 연결하여 동작하는 연동형 가시화 모드 , DB만 Load하여 가시화해주는 독립형 가시화 모드가 있으며, 사용자가 프로그램 첫 실행 시 선택할 수 있어야 한다.
※ JSON파일은 모드 선택에 상관없이 필수적으로 선택을 해 주어야 한다.
※ UnitySW는 소켓통신에 있어 Server로서 동작하며, OHTSim은 Client로 동작한다.
독립형 가시화 모드:
  저장된 설비, 비클 등의 정보를 시간대별로 Load하여 가시화 해주는 모드로서 OHTSim 연동없이 독립적으로 동작한다.
  감속, 배속, 정지, 재생, 재생 기반 객체정보 가시화, DB 결과 가시화 등의 기능을 사용자가 활용 할 수 있어야 한다.
연동형 가시화 모드:
  OHTSim(Client)가 연결 될 때까지 대기 후 동작.
  OHTSim으로부터 수신하는 명령 데이터에 대한 가시화 & 진행과정 데이터를 DB에 저장 시키는 모드.
기능 명세서

## Slide 7
※ Facility & FOUP Information – 설비 생산 진행 및 완료 관련 명령
Msg 식별자 | Facility ID | Position x | Position y | FOUP ID
X | F001 | 000131 | 000034 | X001
A |  |  |  | 
N |  |  |  | 
[Process Start] “XF001000131000034X001”
[ACK] “AF001000131000034X001”
Wait
Process Start 메시지
  OHTSim으로부터 작업시작 메시지 수신 시 수신한 명령어를 기반으로 설비 생산 진행과정을 UnitySW에 가시화 한다.
  가시화에 문제가 없는 경우 해당 설비의 작업시간(JSON에 정의)이 완료 될 때 까지 공정을 진행한다.
NACK(Error) 메시지
  메시지 수신 이후 가시화에 실패 시(= 에러가 있는 경우) 알람 가시화와 함께 NACK 메시지를 OHTSim으로 송신한다.
ACK(Process Done) 메시지
  UnitySW 내부 작업이 완료된 경우 ACK 메시지를 OHTSim으로 송신하다.
DB 연동
  작업 진행중인 설비의 상태, FOUP 정보, 남은 시간 등의 정보는 주기적으로 DB에 업데이트 한다.
UnitySW
F1
설비: 생산 완료
OHTSim
설비: 생산 시작
DB
Ex) OHTSim과 데이터 송수신

## Slide 8
Ex) OHTSim과 데이터 송수신
※ Vehicle Maneuver Information – SA에서 MainController로 Reply하는 From/To/Go 관련 비클 움직임 관련 명령
[Cmd Start] “YF000324VEHICLE000000000000100100013400032”
[ACK] “AF000324VEHICLE000000000000100100013400032”
Wait
Cmd Start 메시지
  OHTSim으로부터 명령시작 메시지 수신 시 수신한 명령어를 기반으로 비클 움직임 과정을 UnitySW에 가시화 한다.
  가시화에 문제가 없는 경우 해당 비클의 작업이 완료 될 때 까지 공정을 진행한다.
  F: Move Nodes -> Lift Down -> Load -> Lift Up -> Done / T: Move Nodes -> Lift Down -> Unload -> Lift Up -> Done / G: Move Nodes -> Done
NACK(Error) 메시지
  가시화에 실패 시(= 에러가 있는 경우) 알람 가시화와 함께 NACK 메시지를 OHTSim으로 송신한다.
ACK(Process Done) 메시지
  UnitySW 내부 작업이 완료된 경우 ACK 메시지를 OHTSim으로 송신하다.
DB 연동
  작업 진행중인 비클의 상태, 현재 위치, 목적지 등의 정보는 주기적으로 DB에 업데이트 한다.
UnitySW
비클: 명령수행 완료
OHTSim
비클: 명령수행 시작
DB
Msg 식별자 | Command | DestinationNodeID | Vehicle ID | 노드 개수 | 노드 리스트
Y | F, T, G | 000324 | VEHICLE0000000000001 | 000~999 | “000134000032…” (x축: 134, y축: 32)
A |  |  |  |  | 
N |  |  |  |  | 
V1-2
V1-1
F1

## Slide 9
Ex) OHTSim과 데이터 송수신
※ User Information – UnitySW 재생, 정지 등의 시뮬레이터 상태정보를 송수신
[User Cmd] “ZP”
[ACK] “AP”
User Cmd 메시지
  UnitySW에서 사용자가 시뮬레이션을 정지, 재생 하는 경우 OHTSim으로 UnitySW의 상태를 송신한다.
  OHTSim에 문제가 없는 경우 해당 명령을 수행한다 ex) 정지, 재생 등
NACK(Error) 메시지
  UnitySW의 명령 수행이 불가능한 경우 NACK 메시지를 UnitySW로 송신
ACK 메시지
  UnitySW의 명령 수행이 가능한 경우 ACK 메시지를 UnitySW로 송신
UnitySW
[NACK] “NP”
OHTSim
Msg 식별자 | Command
Z | S, P
A | 
N | 
시뮬레이션 정지
시뮬레이션 정지
[User Cmd] “ZS”
[ACK] “AS”
[NACK] “NS”
시뮬레이션 재생
시뮬레이션 재생

## Slide 10
Ex) OHTSim과 데이터 송수신
활성화
비활성화
Connection

## Slide 11
UnitySW 가시화 화면 예시
※ Simulation 공간 맵
JSON으로부터 Load한 공간 맵 예시
< 사용자 화면 >
※ Simulation 분석 화면
DB로부터 Load한 분석 결과
< 사용자 화면 >
맵
분석
Lead Time
Tact Time
LOB(Line Of Balance)
Cycle Time
Loss Time
맵
분석
그래프 가시화
수치 가시화
분석 탭 확장

## Slide 12
UnitySW 가시화 화면 예시
※ 확대(마우스 스크롤 포함)
확대
< 사용자 화면 >
< 사용자 화면 >
맵
분석
확대
축소
+150%
※ 축소(마우스 스크롤 포함), 하이라이트 기능
축소
맵
분석
확대
축소
+80%
선택된 탭 하이라이트
분석
선택가능한 탭 윤곽선 하이라이트
맵

## Slide 13
UnitySW 가시화 화면 예시
※ 재생, 정지, 뒤로감기, 앞으로감기
시뮬레이션 실행관련 기능
< 사용자 화면 >
맵
분석
확대
축소
정지상태
0배속
재생상태
0배속
배속상태
2배속
※ 맵 이동(마우스 드레그 &키보드 상하좌우 & wasd key 클릭 포함)
빈 화면 클릭 후 드래그하여 화면 이동
< 사용자 화면 >

## Slide 14
UnitySW 가시화 화면 예시
※ UnitySW 객체정보 View 기능(esc 클릭 or 빈 화면 클릭 or 객체 한번 더 클릭 시 다시 공간 맵 만 사용자에게 가시화)
Node 156
X | Y | 노드유형
3 | 4 | Normal
객체 클릭
Rail 13
시작노드 | 종료노드 | 거리 | 속도 | 레일 유형
1 | 2 | 1000 | 3 | X
Facility 1
노드ID | 공정유형 | X | Y | 작업시간 | 남은시간 | 설비상태
331 | A | 13 | 19 | 10 | 10 | BUSY
FOUP
FOUP ID | 중요도 | 완성도
X1 | 02 | Null
VEHICLE0000000000001
현재위치 |  | 목적위치 |  | 현재속도 | 상태
X | Y | X | Y |  | 
15 | 20 | 16 | 100 | 5 | Busy(F)
객체 클릭 시 화면 분할 및 객체 정보 가시화
< 사용자 화면 >
05:13
남은 시간 가시화

## Slide 15
UnitySW 가시화 화면 예시
※ 설비 유휴, 가동상태 가시화
설비 동작 상태와 유휴 상태 구분 + 설비 별 남은 작업시간 가시화
< 사용자 화면 >
※ 비클 움직임 및 FOUP Load & Unload 과정 가시화
Unload 과정
< 사용자 화면 >
유휴상태: 색상 유지
동작상태: 깜박임
비클
비클
LiftDown
비클
FOUPLoad
FOUP
비클
LiftUp
FOUP
Load 과정
비클
비클
LiftDown
비클
FOUPUnload
FOUP
비클
LiftUp
FOUP